## Slide 1
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР МОНГОЛИИ
2023 г.
Правительство Монголии
Министерство энергетики

## Slide 2
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР МОНГОЛИИ
Sainshand
Zuunmod
Bulgan
Erdenet
Darkhan
Sukhbaatar
Tsetserleg
Moron
Bayankhongor
Arvaikheer
Baganuur
Chingis Khan
Choibalsan
Baruun-Urt
Dalanzadgad
Uliastai
Khovd
Altai
Ulaangom
Mandalgovi
Ulaanbaatar
Bayan-Olgii
Чойр
Центральная энергетическая система:
Э-система=1446 МВт
Этэц4=772МВт, Этэц3=198МВт, Этэц2=24МВт, Эдархан/тэц=83МВт, Эерденет/тэц=71МВт, Эerdenetmining/тэц=53МВт, Рвэс=155МВт, Рсэс=90МВт
Восточная энергетическая система:
Э-система =86 МВт
ЭчойГЭС=36 МВТ
Эдефицит= - 50 МВт
ЮЭС:
Э-система =31МВт
ЭдальТЭЦ=9МВт
Эгсэс=18МВт
Эдизель=4МВт
АУЭС
Э-система= 19 МВТ
Этайшир=11,2 МВт
Эбогд река=2МВт
Эдругие ГЭС=1МВт
Эдизель=4МВт
Эсэс=0,25МВт
Западная энергетическая система:
Э-система =50МВт
Э-дургун=12МВт
Э-импорт= - 38МВт
5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В МОНГОЛИИ
СЭС
ВЭС
ГЭС
ТЭС
СТРУКТУРА И ДОЛЯ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ
ДИЗЕЛЬ: 8 МВТ, 0,6%
155 МВт, 10,0%
90 МВт 5,8%
26 МВт, 1,7%
1264 МВт, 81,9%
ИТОГО 1544 МВт
В Монголии 330 соумов, городов и столиц снабжаются электроэнергией по 5 системам: ЦЭС, ВЭС, АУЭС, ВЭС и ЮЭС.

## Slide 3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР МОНГОЛИИ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ ЭНЕРГИИ В 2021 ГОДУ, / млн. кВт-ч
Dalanzadgad
Mandalgovi
Sainshand
Чойр
Chingiskhaan
Choibalsan
Zuunmod
Bulgan
Erdenet
Darkhan
Sukhbaatar
Tsetserleg
Moron
Bayankhongor
Arvaikheer
Uliastai
Tavantolgoi
Oyutolgoi
Cu
Tsagaansuvarga
Багануур
Ulaanbaatar
Khovd
ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 19,1%
ВНУТ. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: 7913,65
ИМПОРТ: 1,867.14
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ:
ИТОГО: 9,780.78
Altai
электроэнергия: 245,59
ИМПОРТ: 0,20
ИТОГО: 245,79
ВЭС
Ulaangom
электроэнергия: 58,42
ИМПОРТ: 162,26
ИТОГО: 220,68
ЮЭС
АУЭС
Общая электроэнергия: 26,08
электроэнергия: 7,483.55
ИМПОРТ: 332,81
ИТОГО: 7816,6
ЦЭС
Baruun-Urt
ВЛ 220 кВ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 220 кВ
Введенные в эксплуатацию ВЛ
Планируются ВЛ
Bayan-Olgii
ЗЭС
электроэнергия: 58,42
ИМПОРТ: 162,26
ИТОГО: 220,68
73,5% потребителей региона обеспечиваются за счет импорта.
Млн кВт-ч
73,5% от общего импорта
1371,86 млн кВт-ч
17,8% от общего импорта
332,81 млн кВт-ч
8,7% от общего импорта
162,25 млн. кВт-ч

## Slide 4
Chart: 
 | 0 | 0 | 0.006 | 0.017 | 0.058 | 0.1 | 0.819
АЭС
0% (Нет подтвержденных ресурсов)
0%
1.7% (7)
5.8% (6)
10% (3)
81.9% (7)
П.ГАЗ
ДИЗЕЛЬ
ГЭС
ВЭС
СЭС
УГОЛЬ
0.6%
Chart: Мощность и доля солнечных, ветровых и гидроресурсов
| СЦС | НЦС | УЦС
 | 155 | 90.2 | 26
 | 57 | 33 | 10
ДОЛЯ ВИЭ

## Slide 5
Доля виэ
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Chart: США
| Coal | Natural gas | Nuclear | Wind | Solar | Hydro | Imports | Biomass | Oil and other
USA | 19.3 | 40.3 | 19.7 | 8.4 | 2.3 | 7.3 | 0 | 1.4 | 1.3
Chart: Япония
| Coal | Natural gas | Nuclear | Wind | Solar | Hydro | Imports | Biomass | Oil and other
Japan | 14 | 27 | 12 | 1 | 16 | 16 | 0 | 14
Chart: ГЕРМАНИЯ
| Coal | Natural gas | Nuclear | Wind | Solar | Hydro | Imports | Biomass | Oil and other
Germany | 24.3 | 12.2 | 12.6 | 27.2 | 10.5 | 3.8 | 9.4
Chart: Монлогия
| Coal | Natural gas | Nuclear | Wind | Solar | Hydro | Imports | Biomass | Oil and other
Mongol | 73.4 | 0 | 0 | 5.2 | 1.2 | 0.9 | 19.3 | 0 | 0.03
 | Великобритания | США | Япония | Германия | Монголия
Уголь | 8.2 | 19.3 | 14 | 24.3 | 73.4
П. газ | 49.2 | 40.3 | 27 | 12.2 | -
АЭС | 12.6 | 19.7 | 12 | 12.6 | -
ВЭС | 13.9 | 8.4 | 1 | 27.2 | 5.2
СЭС | 1.2 | 2.3 | 16 | 10.5 | 1.2
ГЭС | 6.4 | 7.3 | 16 | 3.8 | 0.9
Импорт | - | - | - |  | 19.3
Биомасса | 5.9 | 1.4 |  | 9.4 | -
Нефть и др. | 2.7 | 1.3 | 14 |  | 0.03
Эх сурвалж: Германия, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_Germany
США, 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_of_the_United_States
Япония, 2019, https://www.jepic.or.jp/pub/pdf/epijJepic2020.pdf
Великобритания, 2020, https://www.gov.uk/government/statistics/energy-chapter-2-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-dukes
Chart: Великобритания
| Coal | Natural gas | Nuclear | Wind | Solar | Hydro | Imports | Biomass | Oil and other
UK | 8.2 | 49.2 | 12.6 | 13.9 | 1.2 | 6.4 | 0 | 5.9 | 2.7

## Slide 6
РЕСУРСЫ ВИЭ
"Атлас солнечной энергии". Глобальный атлас. IRENA. https://irena.masdar.ac.ae/GIS/?map=318
1100 ГВт
2,5 ТВт
2200 ГВт
4,7 ТВт
Ветер
Солнце
Ус
Геотермальное тепло
6,4 ГВт
56,2 млрд кВт-ч
216-261 градусов

## Slide 7
НОВАЯ ПОЛИТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЦЕЛЬ НОВОЙ ПОЛИТИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Снизить негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономику страны
Эффективная реализация долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050»
Оперативное устранение барьеров развития и расширение экономической базы
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ПОРТА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ "ЗЕЛЕНОГО" РАЗВИТИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА МОНГОЛИИ №106 от 2021 г.

## Slide 8
ВОССТАНОВЛЕНИЕ сектора ЭНЕРГЕТИКИ
Должны быть созданы новые источники энергии, передающие и распределяющие сети, усилена их существующая мощность, повышена надежность производства и энергоснабжения.
Для обеспечения надежности и устойчивости единой энергетической системы в соответствующем соотношении должны развиваться объекты возобновляемой энергетики, а также строиться водные объекты и станции аккумулирования ресурсов.
На отдельных этапах энергетический сектор должен быть переведен в самостоятельную финансово-экономическую систему.
Будут проведены мероприятия по подготовке высоковольтных воздушных линий электропередачи и подстанций для подключения к возобновляемым источникам энергии и сети в рамках интегрированной энергосистемы Северо-Восточной Азии.
Будет активизировано строительство газопровода из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику через территорию Монголии.
ЦЕЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕКРОТА ЭНЕРГЕТИКИ
ИНДЕКСАЦИЯ ЦЕН
И ТАРИФОВ
План работ
(2021-2030 гг.)
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
ВИЭ
ЛИНИИ И ИСТОЧНИКИ
Природный газ
Интегрированная система Северо-Восточной Азии
Тавантолгойская ТЭЦ 450 МВт
Чойбалсанская ТЭЦ 50 МВт
Амгаланская ТЭС 116 МВт
ТЭЦ 325 МВт
Багахангайская ПС 300 МВт
ВЛ Эрденебурен 220 кВ
НОВЫЙ ГОРОД-СПУТНИК
ГЭС ЭРДЭНЭБУРЭН 90 МВт
НАКОПИТЕЛЬ 160 МВт
ГЭС ЭГ 315 МВт
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ЮЖНОЙ ГОБИ
ГАЗОПРОВОД РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ-МОНГОЛИЯ-КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
7
3
1
1
1
ВСЕГО 5 ЦЕЛЕЙ, 13 МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 9
Нормативно-правовая среда
Закон | Год | Содержание
Закон |  | 
Закон о ВИЭ | 2007 | Тарифы на покупку энергии, произведенной с использованием ВИЭ в передающей сети, устанавливаются в соответствии с международными стандартами.
 | 2015 | Положения о расчете поддерживающего тарифа в дополнение к тарифу на электроэнергию для потребителя, освобождены от уплаты таможенных платежей и НДС.
 | 2019 | Установление верхней границы поддерживающих тарифов на подключение солнечных и ветровых источников к сети, введение системы конкурентных аукционов по низким ценам, а также установление порядка закупки электроэнергии у малых источников-потребителей для поставки в сеть
Политика |  | 
Государственная программа (2020-2024 гг.) | 2020 | Планируется развивать производство возобновляемой энергии в разумном соотношении и реализовывать проекты "зеленого" производства для снижения выбросов парниковых газов. В проект включены 4 солнечных, 2 ветровых источника, 1 ГЭС и 1 проект накопителей.
Порядок подачи энергии, произведенной генераторами возобновляемых источников энергии потребителя, в распределительную сеть | 2020 | Для граждан предусмотрена возможность установки возобновляемых источников энергии мощностью до 20 кВт, не превышающей 50% от мощности, установленной техническими условиями предприятия.
Программный документ правительства по энергетике /истек срок действия в 2021 году/ | 2015 | Увеличить долю возобновляемых источников энергии в установленной энергетической мощности до 20% в 2020 году и 30% в 2030 году
Монголия присоединилась к Парижскому соглашению и Глазговскому климатическому пакту Рамочной конвенции ООН об изменении климата | 2015, 2021 | Монголия поставила перед собой цель сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 22,7%, или на 16,89 млн. тонн CO2, а также сократить выбросы парниковых газов в секторе производства и поставки энергии на 8,34 млн. тонн к 2030 году.
«Видение-2050» – документ долгосрочной политики развития Монголии | 2020 | Развивать низкоуглеродную, производительную и инклюзивную "зеленую" экономику и вносить вклад в международные усилия по смягчению последствий изменения климата.
Новая политика экономического подъема – энергетическое развитие | 2021 | ГЭС Эрденебурен 90 МВт, ГЭС Эгейская 315 МВт, проекты по увеличению использования возобновляемых источников энергии /ТЭЦ-25 МВт, ТЭЦ-15 МВт, комбинированная-0,5 МВт, геотермальная-5 точек/, «Зеленый водород», проекты в области атомной энергетики

## Slide 10
Существующие проекты в области возобновляемой энергетики
Dalanzadgad
Mandalgobi
Sainshand
Choir
Chingis Khaan
Coibalsan
Zuunmod
Bulgan
Erdenet
Darkhan
Сүхбаатар
Tsetserleg
Murun
bayankhongor
Arvaikheer
Uliastai
Tavantolgoi
Oyutolgoi
Cu
Цагаан суварга
Cu
Багануур
Ulaanbaatar
Khovd
Altai
Ulaangom
Baruun-Urt
Bayan-Ulgii
Дарханская ГЭС, 10 МВт, 16 млн кВт-ч, 2017 год, 18,3 млн долл.
СЭС Сайншанд, 30 МВт, 47,8 млн кВт-ч, 2020 г., 76,3 млн долл.
СЭС Saint, 15 МВт, 27 млн кВт-ч, 2018 г., 26,9 млн долл.
Тайширская ГЭС, 11 МВт, 37 млн кВт-ч, 2008 г., 42,8 млн долл.
ВЭС Tsetsii, 50 МВт, 188 млн кВт-ч, 2017 год, 120,7 млн долл.
СЭС Сумбер, 10 МВт, 16,9 млн кВт-ч, 2019 г., 17,2 млн долл.
ВЛ 220 кВ
ВЛ 110 кВ
ВЛ 220 кВ
Планируемые ВЛ
Введённые ВЛ
ВЛ 500 кВ
Дургунская ГЭС, 12 МВт, 38 млн кВт-ч, 2008 г., 28,5 млн долл.
АЭС "Моннар", 10 МВт, 16,2 млн кВт-ч, 2017 год, 19,4 млн долл.
СЭС Bohog, 15 МВт, 27 млн кВт-ч, 2019 г., 26,3 млн долл.
Салхитская ВЭС, 50 МВт, 164 млн кВт-ч, 2013 г., 122,1 млн долл.
Шандская ВЭС, 55 МВт, 194 млн кВт-ч 2019 г., 121,7 млн долл.
СЭС мощностью 90 МВт - 184,4 млн. долл,
ВЭС мощностью 155 МВт - 364,5 млн. долл,
ГЭС мощностью 23 МВт - 71,3 млн. долл,
Итого 268 МВт, 620,2 млн. долл.

## Slide 11
МОНГОЛИЯ И МИРОВАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ДОЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Chart: Япон
Эх сурвалж: ОУСЭХА 2020 он
Категория | 2016 |  | 2018 |  | 2020 | 
 | МВт | % | МВт | % | МВт | %
Мир | 2 010 005 |  | 2 358 749 |  | 2 799 094 | 
Гидроэнергетика | 1 246 725 | 62,0 | 1 295 025 | 54,9 | 1 331 889 | 47,6
Гидро ВИЭ | 1 129 767 |  | 1 174 685 |  | 1 210 616 | 
Гидроаккумулирующие установки | 116 926 |  | 120 340 |  | 121 273 | 
Ветроэнергетика | 446 864 | 22,2 | 563 830 | 23,9 | 733 276 | 26,2
На суше | 452 522 |  | 540 204 |  | 698 909 | 
Морские | 14 342 |  | 23 626 |  | 34 367 | 
Солнечная энергетика | 296 155 | 14,7 | 488 739 | 20,7 | 713 970 | 25,5
Фотоэлектрическая | 291 295 |  | 482 916 |  | 707 495 | 
Централизованная | 4 860 |  | 5 823 |  | 6 475 | 
Прочее | 20 261 | 1,0 | 11 155 | 0,5 | 19 959 | 0,7
Chart: Доля возобновляемой энергии в мире, 2020 г.
| Усны эрчим хүч | Салхины эрчим хүч | Нарны эрчим хүч | Бусад
 | 47.5829 | 26.1969 | 25.5072 | 0.71305
Chart: МОНГОЛИЯ Доля возобновляемых источников энергии
| Усны эрчим хүч | Салхины эрчим хүч | Нарны эрчим хүч | Бусад
 | 9.6608 | 57.1534 | 33.1858

## Slide 12
Расположение ГЭС и ГАЭС, предложенных Министерством энергетики для краткосрочной реализации
Река Туул
ГЭС "Мандал" мощностью 20 МВт
-Длина порта: 800 м
-Объем водохранилища: 1422 млн. м3
Орхон-Туульская ГЭС 10 МВт + ГАЭС 100 МВт
-Длина порта: 400 метров
Объем водохранилища: 49,5 млн. м3
Река Оон
ГЭС "Делен-Уул" мощностью 18 МВт
-Длина порта: 490 м
-объем водохранилища: 247 млн. м3
Река Байдраг
Байдрагская ГЭС мощностью 11 МВт
-Длина порта: 600 м - объем водохранилища: 264 млн. м3
Река Ховд
Ульгийская ГЭС мощностью 50 МВт
-Длина порта: 500 м
-объем водохранилища
1074 млн. м3
Река Байдраг
Река Байдраг
Байдрагская ГЭС мощностью 8 МВт,
ГАЭС мощностью 100 МВт
- длина порта: 550 м
-объем водохранилища: 278 млн. м3
Река Идер
Манхан-Уул 26 МВт ГЭС+200 МВт ГАЭС
длина порта: 350 м
-объем водохранилища: 203 млн. м3
Река Чулуут
Чулуутская ГЭС мощностью 15 МВт
-Длина порта: 712 м
-Объем водохранилища: 500 млн. м3
Итого
Мощность ГЭС: 158 МВт
Объем водохранилища: 4,07 млрд. м3
Реализация проекта ГАЭС мощностью 100 МВт даст возможность построить СЭС и ВЭС мощностью 150-200 МВт.
Ulaanbaatar

## Slide 13
 | Краткое описание проекта
Министерство | Министерство
Срок реализации | 2021-2023
Мощность проекта | ЛЭП 220 кВ, протяженность 230 км, подстанция 220 кВ
Местонахождения | Дорногови, Говисумберский аймак
Общий объем финансирования | 180.0 тэрбум төгрөг
Источник финансирования | Льготный кредит ЕБРР
Включен ли он в государственную инвестиционную программу | Статья 130 Главы 8
Отражен в плане действий правительства или нет | 3.5.5. Региональная энергосистема будет подключена к высоковольтным линиям электропередачи, а электроснабжение мега-проектов горнодобывающей и тяжелой промышленности будет осуществляться постепенно, что позволит создать интеллектуальную систему.
Прогресс проекта | 
Проведены технико-экономическое обоснование, проектирование и детальная экологическая оценка. Согласован и утвержден маршрут линии протяженностью 230 км, проходящий по территории двух аймаков. В настоящее время вносятся изменения в проект. Обсуждается экологическая оценка. | 
ТЭЗУС, ТЭО | 
Дизайн проекта | 
Экологическая оценка | 
Разрешение на землю | 
Другие необходимые разрешения | 
Разрешение на строительство | 
Полностью ли решен вопрос с финансированием | 
Договор с генеральным подрядчиком | 
Социально-экономическое значение:
В южном регионе она обеспечит электроэнергией 1 403 предприятия и 11 890 домохозяйств и будет способствовать экономическому развитию региона.
Будут обеспечены электроэнергией Сайншандский промышленный комплекс, свободная экономическая зона «Заминь-Ууд», стратегически важные места добычи полезных ископаемых.
Повысится качество и надежность энергоснабжения региона.
Текущее потребление Хар-Айрагского, Сайншандского и Замын-Уудского районов составляет 25,6 МВт, а реализация проекта позволит увеличить мощность линии до 250 МВт.
Проект строительства воздушной линии электропередачи Чойр-Сайншанд

## Slide 14
Прогресс проекта 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 
Подписан контракт с подрядчиком геотермального проекта и начаты работы. Подготовлено детальное ТЭО для Мянгадского, Умнуговского, Эсенбулагского и Алтайского соумов. 2 проекта находятся в процессе выбора подрядчика, 2 - на стадии заключения контракта с выбранным подрядчиком и 2 - на стадии ТЭО. |  |  |  |  |  |  |  | 
Название проекта | Myanga 10 МW | Umnugibi 10 МW | Yesenbulag 10 MW | Altai soum 300 kW | Uliastai 5 МW | Telmen 5 МW | Murun 10 МW | geothermal
ТЭЗУС, ТЭО |  |  |  |  |  |  |  | 
Дизайн проекта |  |  |  |  |  |  |  | 
Экологическая оценка |  |  |  |  |  |  |  | 
Разрешение на землю |  |  |  |  |  |  |  | 
Другие необходимые разрешения |  |  |  |  |  |  |  | 
Разрешение на строительство |  |  |  |  |  |  |  | 
Полностью ли решен вопрос с финансированием |  |  |  |  |  |  |  | 
Договор с генеральным подрядчиком |  |  |  |  |  |  |  | 
Социально-экономическая значимость:
Годовой расход топлива на дизельных станциях в Завханском и Гоби-Алтайском аймаках будет снижен на 2,7-2,8 млрд. монгольских тугриков.
Будет создано 250 новых рабочих мест.
78 000 домохозяйств в западном регионе будут обеспечены «зеленой» энергией.
Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 2,2 млн. т в течение 25 лет.
Проект по расширению масштабов использования возобновляемых источников энергии
Краткое описание проекта | 
Министерство | Министерство энергетики
Срок реализации | 2020-2024
Мощность проекта | Будет поставлено 118,8 млн кВт-ч электроэнергии. Источником теплоснабжения являются солнечные батареи общей мощностью 35,3 МВт, ВЭС мощностью 15 МВт, геотермальные тепловые насосы на 5 объектах.
Местонахождения | В сочетании с солнечными фотоэлектрическими установками мощностью 10 МВт в Мянгадском соумоне Ховдского аймака, ВЭС мощностью 10 МВт в Умнуговском соумоне Увс, солнечными фотоэлектрическими установками мощностью 10 МВт в Эсен-Булагском соумоне Гови-Алтай, солнечными фотоэлектрическими установками мощностью 300 кВт в Алтайском соумоне, дизель-генератором мощностью 250 кВт, системой накопления мощностью 3 МВт-ч, геотермальными тепловыми насосами на 5 объектах, таких как Улястай 5 МВт, Тельмен 5 МВт, Мурун 10 МВт в Жаргаланте Ховдского аймака.
Общий объем финансирования | 208,0 млрд. монгольских тугриков
Источник финансирования | Кредиты Всемирного банка, АБР составляют 114,0 млрд. монгольских тугриков, гранты - 94,0 млрд. монгольских тугриков.
Включен ли он в государственную инвестиционную программу | В главе 6
Отражен в плане действий правительства или нет | 3.5.6. Производство возобновляемой энергии будет развиваться сбалансированно, будут реализованы проекты «зеленого» производства для снижения выбросов парниковых газов. (Будут реализованы две ВЭС мощностью 15 МВт и четыре СЭС мощностью 35 МВт).
Өмнөговь 10 МВт-ын СЦС
явц /ТЭЗҮ боловсруулах/
Мянгад 10 МВт-ын НЦС
БУА-ын үе шатанд
Говь-Алтай, Алтай сум, 300 кВт-ын НЦС
явц /гэрээ, байгуулсан, зураг төслийн шатанд/
Мөрөн 10 МВт-ын НЦС
явц /тендер зарлагдсан/
Тэлмэн 5 МВт-ын СЦС
явц /нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулах/
Говь-Алтай Есөнбулаг 10 МВт-ын НЦС
явц /тендер/
Завхан, Улиастай 5 МВт-ын НЦС
явц / БУА-ын үе шатанд/
Проекты

## Slide 15
Краткое описание проекта | 
Министерство | Министерство энергетики
Срок реализации | 2021-2023
Мощность проекта | Накопление 160 МВт-ч электроэнергии в сутки и подача ее в сеть
Местонахождения | Улан-Батор
Общий объем финансирования | 327,6 млрд. MNT
Источник финансирования | Льготный кредит Азиатского банка развития
Включен ли он в государственную инвестиционную программу | Статья 71 Главы 2.1
Отражен в плане действий правительства или нет | 3.5.5. Построить электростанцию с накопителями мощностью 160 МВт-ч
Прогресс проекта | 
Подписано кредитное соглашение. Создано подразделение по реализации проекта, отобраны и заключены контракты с международными консультантами. Проводится отбор консалтинговой компании по техническому надзору за проектом и подрядчика «под ключ». Тендер был объявлен 7 мая 2021 года. | 
ТЭЗУС, ТЭО | 
Дизайн проекта | 
Экологическая оценка | 
Разрешение на землю | 
Другие необходимые разрешения | 
Разрешение на строительство | 
Полностью ли решен вопрос с финансированием | 
Договор с генеральным подрядчиком | 
Социально-экономическое значение:
Улучшится регулирование электростанций в ЦЭС и сократится объем импортируемой энергии.
Снизятся ограничения, связанные с перебоями и отключениями электроэнергии.
Будет улучшен технический потенциал для увеличения производства возобновляемой энергии и расширено использование «зеленой» энергии.
Проект накопителей мощностью 160 МВт для использования в энергосистеме
Chart: Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний 2019-12-10 хоногийн ачааллын график
ДЦС-3 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 142 | 142
ДЦС-2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ДДЦС | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
ЭДЦС | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Салхит ЦС | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Нар НЦС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Моннаран НЦС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цэций СЦС | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Шанд СЦС | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Ухаа худаг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сүмбэр НЦС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бөхөг НЦС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Цэнэглэх горим
Цэнэг шавхах

## Slide 16
Краткое описание проекта | 
Министерство | Министерство энергетики
Срок реализации | 2023-2027 гг.
Мощность проекта | 30 МВт
Местонахождения | Улан-Батор
Общий объем финансирования | 53,3 млн. долларов
Источник финансирования | -
Включен ли он в государственную инвестиционную программу | -
Отражен в плане действий правительства или нет | -
Прогресс проекта | 
Готовность технико-экономического обоснования | 
ТЭО | 
Дизайн проекта | 
Экологическая оценка | 
Разрешение на землю | 
Другие необходимые разрешения | 
Разрешение на строительство | 
Полностью ли решен вопрос с финансированием | 
Договор с генеральным подрядчиком | 
Социально-экономическое значение:
Многолетнее регулирование стока реки Байдраг и строительство гидроэлектростанции установленной мощностью 30 МВт позволит надежно обеспечить потребности в электроэнергии Баянхонгорского и Увурхангайского аймаков и центра Сум, а также создаст возможность для увеличения возобновляемых источников энергии в ЦЭС. Байдрагская ГЭС будет участвовать в корректировке, и будут созданы новые источники возобновляемой энергии для сокращения импорта энергии.
В этом регионе гидроэнергетика может работать более эффективно в виде каскадов и в сочетании с СЭС, ВЭС и ВИЭ. Будет улучшен технический потенциал для увеличения производства ВИЭ и расширено использование “зеленой” энергии.
ПРОЕКТ: БАЙДРАГСКАЯ ГЭС

## Slide 17
Строительство двухцепной линии электропередачи 220 кВ и подстанции на направлениях Эрдэнэбурен - Мьянгад и Мьянгад - Улястай
Прогресс проекта | 
Завершено технико-экономическое обоснование. Оно будет выполнено в соответствии с условиями контракта «под ключ». Проводится экологическая оценка. | 
ТЭЗУС, ТЭО | 
Дизайн проекта | 
Экологическая оценка | 
Разрешение на землю | 
Другие необходимые разрешения | 
Разрешение на строительство | 
Полностью ли решен вопрос с финансированием | 
Договор с генеральным подрядчиком | 
Социально-экономическое значение:
Эрдэнэбуренская ГЭС полностью удовлетворит растущие потребности 5 западных аймаков.
41813 домохозяйств, 4430 предприятий и организаций Баян-Ульгийского, Ховдского и Увсского аймаков,
21 113 домохозяйств и 2008 предприятий Гоби-Алтайского и Завханского аймаков будут полностью обеспечены внутренней электроэнергией.
ЛЭП 220 кВ Эрдэнэбурен - Мьянгад - Улястай и подстанция
 | Краткое описание проекта
Министерство | Министерство энергетики
Срок реализации | 2022-2025
Мощность проекта | ЛЭП 220 кВ протяженностью 440 км, подстанции 220 кВ Мянгад, Улястай. Эрдэнэбуренская ГЭС полностью удовлетворит растущие потребности 5 западных аймаков.
Местонахождения | Баян-Ульгийский, Ховдский и Увсский аймаки
Общий объем финансирования | 300.0 млдр MNT
Источник финансирования | Государственный бюджет
Включен ли он в государственную инвестиционную программу | № 42 в списке технико-экономических обоснований
Отражен в плане действий правительства или нет | 3.5.1.7. Начнется строительство Эрдэнэбуренской ГЭС мощностью 90 МВт, будут построены ЛЭП 220 кВ Эрдэнэбурен-Мянгад-Улиастай и подстанция.
PROJECTS THAT NEED TO BE FINANCED

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ